FIZIKOS LABORATORINIS DARBAS

# Lempos galios priklausomybė nuo įtampos

Darbo tikslas: praktiškai įsitikinti, kad galia proporcinga įtampos kvadratui.

Darbo priemonės (žr. 1 paveikslą):

- Reguliuojamas srovės šaltinis su voltmetru ir ampermetru.

- Tiriamoji lempa.

- Ampermetras.

- Voltmetras.

- Jungiamieji laidai.

Darbo eiga:

- Sujungiama grandinė pagal duotą schemą:

Tyrimui naudojama schema

- Įtampos reguliavimo rankenėle „U“ keičiama maitinimo įtampa ir fiksuojami įtampos bei srovės pokyčiai surašomi į lentelę (žr. 1 lentelę). Matavimai atliekami 10 kartų.

- Kiekvienu atveju apskaičiuojama lempos varža

- Pagal lentelės duomenis nubraižomas galios priklausomybės nuo įtampos P = f(U) grafikas (žr. 1 diagramą).

- Parašykite savo išvadas apie darbo rezultatus.

| Nr. | Išmatuota | Apskaičiuota |
| --- | --- | --- |
|  | U (V) | I (A) | P (W) | R (() |
|  | 2 | 0,035 | 0,07 | 57,14 |
|  | 4 | 0,053 | 0,212 | 75,47 |
|  | 6 | 0,07 | 0,42 | 85,71 |
|  | 8 | 0,082 | 0,656 | 97,56 |
|  | 10 | 0,093 | 0,93 | 107,52 |
|  | 12 | 0,103 | 1,236 | 116,5 |
|  | 14 | 0,113 | 1,582 | 123,89 |
|  | 16 | 0,122 | 1,952 | 131,15 |
|  | 18 | 0,131 | 2,36 | 137,4 |
|  | 20 | 0,139 | 2,78 | 143,88 |

Tyrimų rezultatai

- Paveikslėlyje pavaizduotas galios priklausomybės nuo įtampos grafikas P = f(U).

Funkcijos P = f(U) grafikas

Išvados

Praktiškai įrodyta, kad galia proporcinga įtampos kvadratui. Didėjant įtampai, didėja srovė ir didėja galia, nes galia savo skaitine reikšme lygi įtampos ir srovės sandaugai.